Sanok, 2017.05.18

TK.7021.6.36.2017

Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Miasta Sanoka, ul. Rynek 1,  38-500 Sanok

ZAPYTANIE OFERTOWE*

do rozeznania cenowego zamówień o wartości przekraczającej 7000-30000 euro

- **

- Opis przedmiotu zamówienia.

- Dostawa, demontaż  2 wiat przystankowych i wywiezienie zdemontowanych wiat na wskazane miejsce, max do 5 km oraz montaż 8 wiat przystankowych o następujących parametrach:

- wymiary: długość nie mniejsza niż 3 m, nie większa niż 4 m szerokość nie mniejsza niż  1 m, nie większa niż 1,5 m (ok.1,3 m)

- konstrukcja stalowa  z profilu zamkniętego malowana proszkowo z podkładem cynkowym,

- dach: kształt płaskiego łuku, wykonany z poliwęglanu komorowego przyciemnionego,

- ściany boczne i tylna wykonana ze szkła hartowanego o grubości 8 mm, spełniające wymogi bezpieczeństwa,

- siedzisko drewniane na całej długości wiaty,

- gablotka na rozkład jazdy formatu A2,

- kolor wiaty niebieski.

- Dostawa, demontaż 5 wiat przystankowych i wywiezienie zdemontowanych wiat na wskazane  miejsce,  max do 5 km oraz montaż 7 wiat o następujących parametrach:

- wymiary: długość nie mniejsza niż 5 m, nie większa niż 6 m szerokość nie mniejsza niż  1 m, nie większa niż 1,5 m (ok.1,3 m),

- konstrukcja salowa  z profilu zamkniętego malowana proszkowo z podkładem cynkowym,

- dach: kształt płaskiego łuku, wykonany z poliwęglanu komorowego przyciemnionego,

- ściany boczne i tylna wykonana ze szkła hartowanego o grubości 8 mm, spełniające wymogi bezpieczeństwa,

- siedzisko drewniane na całej długości wiaty,

- gablotka na rozkład jazdy formatu A2,

- -kolor wiaty niebieski.

- Wiaty przystankowe powinny być funkcjonalne, a zarazem bezpieczne, przezroczyste, zabudowane, złożone ze ścian ze szkła hartowanego, mają za zadanie chronić oczekujących pasażerów i również pełnić zadania informacyjne.

- Minimalne warunki gwarancji:

- Wykonawca udzieli gwarancji na konstrukcje stalową, powłokę lakierniczą oraz montaż wiat przystankowych nie mniej niż 24  miesiące.

- Bieg terminu gwarancji wiat przystankowych rozpoczyna się w dniu dokonania przez Zamawiającego odbioru jakościowego bez zastrzeżeń.

- Wykonawca odpowiada za wady wiat przystankowych ujawnione w czasie trwania gwarancji.

- Wszelkie koszty związane z reklamacją, naprawami gwarancyjnymi oraz transportem uszkodzonych wiat przystankowych w okresie gwarancyjnym ponoszone będą przez Wykonawcę.

- Dodatkowo Wykonawca zobowiązuje się wraz z wiatami przystankowymi dostarczyć Zamawiającemu niezbędną dokumentację techniczną, atesty materiałowe, sporządzone w języku polskim.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu mniejszej ilości wiat przystankowych.

- Zamawiający zastrzega sobie zakończenie postępowania bez wybrania oferty.

- Termin realizacji zamówienia  do 15.07.2017 r.

- Miejsce i termin złożenia oferty –  Urząd Miasta Sanoka ul. Rynek 1, 38-500 Sanok do 30.05.2017 r.

- Warunki płatności – 30 dni od dnia przedłożenia faktury  w siedzibie zamawiającego.

- Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Lesław Bazylak (tel. 13 46 52 830, e-mail: l.bazylak@um.sanok.pl)

- Sposób przygotowania oferty: ofertę złożyć osobiście na adres jak w pkt.1 lub drogą elektroniczną na adres l.bazylak@um.sanok.pl do dnia 30.05.2017 r.

- Kryteria wyboru oferty:

Cena 100%                                                                                                      Z up.  B U R M I S T R Z A

mgr inż. Jacek Gomułka

NACZELNIK WYDZIAŁU

(	Podpis kierownika komórki)

II. ***

8.Treść oferty:

  - Nazwa wykonawcy

  - Adres wykonawcy

c) NIP………………………………………………….

d) Regon  ……………………………………………….

e) Nr rachunku bankowego

f) Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Ad. 1 a) 1 szt.

Cenę netto	zł (słownie złotych

Podatek VAT	zł(słownie złotych

Cena brutto 	zł(słownie złotych

Ad. 1 b) 1 szt.

Cenę netto	zł (słownie złotych

Podatek VAT	zł(słownie złotych

Cena brutto 	zł(słownie złotych

Całkowity koszt zamówienia

Cenę netto	zł (słownie złotych

Podatek VAT	zł(słownie złotych

Cena brutto 	zł(słownie złotych

- inne kryteria określone w zapytaniu ofertowym

……………………………………………………………………………………………………………………………..

9.Oświadczam, ze zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

..…………………………..

Data i podpis oferenta

*Ofertę należy złożyć na tym samym druku, co zapytanie ofertowe

**Wypełnia zamawiający

***Wypełnia oferent