Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa trzech konstrukcji stalowych Miejskiego Systemu Informacji kierunkowej na działce nr ewid. 2428/5 przy ul. Lipińskiego w Sanoku”:

- Wykonanie dokumentacji projektowej trzech konstrukcji stalowych pod informację kierunkową o wymiarach 4m (wysokość) x 8m (szerokość) każda – 4 kpl.

- Przedmiotowe reklamy będą dwustronne, konstrukcja wykonana z profili stalowych ocynkowanych ogniowo zamocowana do fundamentu żelbetowego. Wysokość słupów mierzona od poziomu gruntu do krawędzi dolnej reklamy powinna wynieść min. 2m.

- Grafika reklam: wysokiej jakości pełnokolorowy nadruk solventowy (twardy) na tkaninie banerowej, tkanina i nadruk powinny być odporne na działanie warunków atmosferycznych.

- Reklamy będą podświetlone przez halogeny led w sposób umożliwiający jednolite oświetlenie banerów. Zasilane halogenów przewiduje się z paneli fotowoltaicznych. Oświetlenie będzie uruchamiane poprzez czujnik zmierzchu.

- Projekt należy uzgodnić z Zamawiającym. Przedmiotem uzgodnienia będzie konstrukcja reklamy, jej treść oraz lokalizacja na działce.

- Wykonawca dostarczy cztery egzemplarze dokumentacji projektowej w formie papierowej zawierającej projekt budowlany i wykonawczy oraz egzemplarz w formie elektronicznej – pliki .pdf.

- Wykonawca w imieniu Zamawiającego złoży wniosek o pozwolenie na budowę wraz ze stosownymi uzgodnieniami.

- Po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę Wykonawca zgłosi rozpoczęcie robót w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego oraz przystąpi do realizacji.

- Wykonawca wykona fundamenty żelbetowe, a następnie posadowi na nich konstrukcję stalową, na której zamontuje sześć banerów reklamowych.

- Po zakończeniu prac Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu gotowość do odbioru przedmiotu zamówienia.